## Slide 1: LLMによる打合せログからの要求仕様書生成
公立諏訪東京理科大学
山田研究室
飯田 琉斗
Notes: 山田研究室所属の飯田です
本研究のテーマは、LLMによる打ち合わせログからの要求仕様書生成です
よろしくお願いします

## Slide 2: 背景
要求仕様書の作成は、人手に依存しており、いくつか課題を抱えている
生成AIを用いることで、課題解決を試みる
課題 | 内容
コスト・スピードの課題 | 人手によって、数時間を要する。 優先度やログの量によって、簡略化・先送りが発生する
主観バイアスと選択的要約の課題 | 作成者の理解や発言者との関係による発言バイアスに引っ張られ、偏りが生まれる場合がある
形式・粒度の不一致 | 引継ぎ等で作成者が変わった場合、書き方の癖や粒度のずれによって、一貫性のない文書が蓄積される
単純ミスの多発 | コピペのミス、打ち間違い、別トピックとの混同といったヒューマンエラーの発生
Notes: 背景として、現在、仕様書の類は人手に依存しており、時間的コスト、優先度、ログの規模によって簡略化、先送りが見られたり、作成者による認識や理解によって偏りが生まれたりといくつかの課題を抱えています
これらの課題に対して、生成AIを用いることで解決できないかと考えました

## Slide 3: 実験①: 素の生成AIでの生成処理
方法: 用意したデータセットで仕様書を作成する命令を与える
出力: Markdown形式
全項目数: 9項目
同一命令で10回行った結果
最小抽出数 | 5項目
最大抽出数 | 8項目
平均抽出数 | 6.2項目
平均抽出率 | 69%
Notes: まず、生成AIの現状について調査しました
実験方法として、同じプロンプトとデータセットを渡し、仕様書を生成するよう命令を与えます
これを10回行い、人で作成した仕様書と比較し、抽出率を測定しました。
結果として、全項目数9に対して、最小は5, 最大は8, 平均は6.2で、全項目が抽出されることはなく、出力にばらつきがあることがわかりました
また、書式形態おいて、箇条書きや番振り、表形式での出力など一貫性が見られず、実用的でないことがわかりました。

## Slide 4: 生成AIの限界
生成AIをそのまま使うだけでは、人手による課題の解決はできず、新たな課題があることがわかった
課題 | 内容
事実・推測の混同 | 予測補完によって、記されていない情報を埋め込んだり、推測で情報を拡張したりする
項目の欠落 | 全項目をまとめられず、いくつか漏れが発生することがある
項目の重複 | 同項目にて、古い情報と新しい情報の２つが抽出され、まとめられていることがある
時系列の乱れ | 項目の変更がある場合、最新情報に更新されず、古い情報を保持している
書式形式の非一貫性 | 出力によって、書式方法が異なる
Notes: 先ほどの実験より、生成AIをそのまま使うだけでは、人とは異なる課題があることがわかり、人の代替にはなりえないと考えます。
推測補完による事実と推測の混同や項目の欠落、時系列の乱れは特に影響として大きく出てしまいます。
そこで、本研究では、プログラムにて補正を与えた設計を提案します

## Slide 5: 目的
人手・AIの課題を解決し、この工程を自動化することを目的とする
課題 | 課題元 | 内容
事実・推測の混同防止 | AI | 事実と異なる、提案されていないことを含まない
項目の欠落 | AI | 主要機能、重要条件を漏らさない
ノイズの除去 | AI | 決定事項ではない項目を含まない
時系列の乱れ | AI・人手 | 項目内容が最新情報と一致する
書式形式の統一 | AI・人手 | 使用者に限らず、決まったテンプレートを使用する
処理コストの削減 | 人手 | 数時間かかる処理を数分で行えるようにする
ヒューマンエラーの排除 | 人手 | 数値・テキストの誤り、別トピックの混合を防ぐ
Notes: 本研究では、従来人に見られる課題と先ほど見られたAIの課題より、7つに対して解決を試み、データ読み込みから仕様書出力までを自動化することを目的とし、素の生成AIとの抽出精度と人の代替となりえるかについて検証します。

## Slide 6: 提案手法
生成AIを用いる工程で区切り、2フェーズに分けた設計
Phase 2: 抽出・反映
①議事録入力
(JSONファイル)
②LLM分類+ラベル付与
(GPT-4o)
③決定事項抽出
(GPT-4o)
④テンプレ反映
(Jinja2)
中間JSON
(ラベル付与)
決定事項JSON
要求仕様書
(Markdown)
Phase 1: 分析・ラベル付与
Notes: 提案手法についてです。
実験①では生成AIにて一度に命令を与えていました。
先行研究にて、複雑な命令より単純な命令の方が、生成AIの出力品質が高まることが分かっています。
そこで、生成AIを用いる工程で区切り、フェーズを２つに分けた設計を採用しています。
フェーズ１では、決定事項や質問、雑談といったラベルを付与し、発言ごとに識別を行い、その結果を中間JSONとして出力させます。
フェーズ2では、抽出された中間JSONを参照し、時系列や情報の統合化を行った決定事項JSONを出力させ、テンプレートエンジンを用いて指定テンプレートに反映させます
こちらのシステム構成図をもとに、アプローチ手法について解説します

## Slide 7: アプローチ手法
手法 | 内容
GPT-4oの採用 | 高度な自然言語理解能力を持ち、テキストの文脈理解や要約処理において優れた性能を示しており、議事録処理への応用に適していると考える
2段階処理フロー | 命令を単純なものに分割して、段階を分けて命令処理を行う
中間出力の保持 | 生成AIに確実なデータを渡す、分析・抽出元の追跡を可能とする
書式構造の統一化 | 生成AIに任せると、書式に一貫性がないため、プログラムを採用 中間出力より、付与ラベルをもとに指定テンプレートに反映
設定条件の固定 | 温度パラメータ設定と対象データセットを凍結ファイルとして保存する 凍結ファイルを用いて別データセットに対して汎化検証を行う
Notes: 今回行ったアプローチとして、主に5つになります。
生成AIモデルは、OpenAIが開発したGPT-4oを採用しています。このモデルの特徴として、高度な自然言語理解能力を持ち、テキストをもとに分析・抽出を行う今回の設計に適していると考えました。
フェーズを２つに分け、GPT-4oを用いる工程で、それぞれJSONファイルを出力させることにより、次のステップで確実なデータを渡すことができ、分析・抽出元を人側でも追跡することを可能としています。
また、実験①にて、AIの出力には、書式構造の一貫性が見られず、ここをテンプレートエンジンに任せることとします。
生成AIの出力のランダム性を抑えるため、温度パラメータの設定を行います
ここで、データセットに合わせた調整が他データにおいて有用かを確認するために、設定条件の固定情報を持つデータファイルを作成し、別データセットに対して汎化検証を行うことで、有用性を評価します
以降、この固定情報データファイルを凍結ファイルと呼称します。

## Slide 8: 使用データ
DS1: Webアプリケーション開発についての打ち合わせログ
DS2: ホテル・旅館業向けシステム開発
 | DS1 | DS2
規模 | 35発言 | 48発言
参加者 | 4名 | 4名
期間 | 単一セッション(同日 45分) | 複数日にまたがる議論 (約１週間)
特徴 | 短期間での要件変更 明確な決定プロセス | 長期間での集中的議論 複雑な機能要求
決定事項数 | 9項目 | 14項目
議論遷移 | 通知機能 「除外→再検討→除外(決定)」 | 英語表示 「追加→見送り」 緊急案内の仕様変更
Notes: 使用するデータセットは、この２つになります。
これらは、実際の案件をもとに、企業名や機密情報を除いたデータセットとして調整したもので、他発言内容についてはそのまま使用しています。
2つのデータセットには、発言期限の長さ、仕様変更の複雑さといった違いがあります

## Slide 9: 実験②: 最適凍結ファイル調査
DS1, DS2それぞれでtemperatureを0.0~1.0(0.1刻み)で凍結ファイルを作成し、対象DSに合わせた調整を行い、temperatureの最適値を調査する。
調整対象 | 評価対象 | 凍結ファイル | 目的
DS1 | DS1 | lock_ds1 | 性能検証
DS1 | DS2 | lock_ds1 | 汎化検証
DS2 | DS2 | lock_ds2 | 性能検証
DS2 | DS1 | lock_ds2 | 汎化検証
Notes: 前述した凍結ファイルにて、各データセットの温度パラメータ temperatureの最適値を調査する実験を行いました
実験方法として、0.0から1.0の範囲で0.1刻みでtemperatureを変化させた凍結ファイルを両データセットについて作成し、同一データともう一方のデータで抽出精度についてそれぞれ10回行い測定しました
凍結ファイルにおいて、lock_ds1はDS1を用いて作成したもので、lock_ds2はDS2を用いて作成したものになります。

## Slide 10: 実験②: 性能検証 結果
Chart: DS1 (全項目数9)
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
最小数 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5
最大数 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12
平均数 | 7.1 | 7.4 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.7
Chart: DS2 (全項目数14)
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
最小数 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8
最大数 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15
平均数 | 8.5 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 9 | 10.1 | 10.9 | 12.2 | 13.6 | 12.4 | 13.6
Notes: 結果としてこのようになりました
両データより、温度を上げるほど、平均が増えるだけでなく、最小から最大の幅も変わることが見られます
また、両データセットにて、全項目数を上回る出力が確認されることから、これは、AIの予測推論が影響していると考えられます
今回結果より、抽出率と不要な情報やAIの推論の影響が小さいことを基準として、DS1は0.2, DS2では0.6を採用し、次の実験ではこちらの凍結ファイルを用いて汎化検証を行った結果になります

## Slide 11: 実験②: 汎化検証 結果
DS | 最小数 | 最大数 | 平均数 | 最小時間 | 最大時間 | 平均時間
DS1 | 8 | 9 | 8.2 | 1m30s | 1m59s | 1m43s
DS2 | 8 | 11 | 9.2 | 1m37s | 2m12s | 1m59s
DS | 最小数 | 最大数 | 平均数 | 最小時間 | 最大時間 | 平均時間
DS1 | 7 | 13 | 9.6 | 1m26s | 2m07s | 1m47s
DS2 | 8 | 14 | 10.9 | 1m29s | 2m01s | 1m57s
Lock_ds1を用いた汎化検証(temperature=0.2)
Lock_ds2を用いた汎化検証(temperature=0.6)
同系統のデータセットに対して、温度調整・固定情報の保持は、有効である
Notes: 凍結ファイルに用いたデータセットは異なるデータに対して実行した結果になります
両データから、凍結ファイルの作成に使用したデータセットを同じデータセットに適用したときのほうが結果が良い傾向が見られました。
一方、別データセットに適用しても極端には崩れないが、データ特性の違いから同一データ程の精度は見られませんでした
また、今回所要時間についても計測してみたところ、データセットが異なる場合でもあまり差がないことが確認できます。
これらの結果から、温度調整と凍結ファイルによる固定情報の保持は有効であると考えます。
ただし、最適値はデータセットの特質に依存するため、対象ログの種類ごとの調整が必要であると考えます。

## Slide 12: 比較検証
比較対象:
素のAI vs 本研究プログラム
本研究プログラム vs 人手作成
対象詳細:
素のAI | 実験①同様の条件で10回試行
本研究プログラム | 実験②での最適凍結ファイルを用いた同一データセットで10回試行
人手作成 | 抽出率100%, 誤りがないようになるまで1回試行
Notes: 続いて、実験②で得られた温度パラメータを用いて、素のAIと本研究プログラム、本研究プログラムと人手作成についてそれぞれ比較し、抽出率や精度、課題解決ができているかを比較します
測定方法としては、素のAIと本研究プログラムは、10回行った結果を用い、人手作成は、誤りがないことが確認できるまでを1度行い、その結果を用いることとします

## Slide 13: 比較①:素のAI vs 本研究プログラム
対象 | 最小数 | 最大数 | 平均数 | 平均抽出率 | 書式の 統一性 | 平均時間
素の生成AI | 5 | 8 | 6.2 | 68.89% | × | 2m16s
本研究 | 8 | 10 | 8.4 | 93.33% | 〇 | 2m04s
DS1 比較結果
対象 | 最小数 | 最大数 | 平均数 | 平均抽出率 | 書式の 統一性 | 平均時間
素の生成AI | 7 | 12 | 9.7 | 69.29% | × | 2m49s
本研究 | 9 | 14 | 10.7 | 76.43% | 〇 | 2m43s
DS2 比較結果
温度調整・段階処理・テンプレートエンジンによって、精度・品質が向上
Notes: 素のAIと本研究プログラムの比較についてです
テンプレートエンジンによって、どちらも書式の統一性を持たせることができています。
抽出率についても、DS1では、約25%、DS2では、約7%、本研究の方が良い結果が見られました
主に、温度調整、段階処理、テンプレートエンジンによって、所要時間は数秒の差しかないものの、抽出精度・品質の向上が確認できました。

## Slide 14: 比較②: 本研究プログラム vs 人手作成
対象 | 最小数 | 最大数 | 平均数 | 平均抽出率 | 重要項目の抽出率 | 平均時間
本研究 | 8 | 10 | 8.4 | 93.33% | 87% | 2m04s
人 | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 196m27s
DS1 比較結果
対象 | 最小数 | 最大数 | 平均数 | 平均抽出率 | 重要項目の抽出率 | 平均時間
本研究 | 9 | 14 | 10.7 | 76.43% | 84% | 2m43s
人 | 14 | 14 | 14 | 100% | 100% | 213m42s
DS2 比較結果
Notes: 続いて、本研究プログラムと人手作成の比較についてです
人では、3時間超の時間を要しましたが、本研究では、2~3分で処理できています。
しかし、本研究では、抽出率の向上は見られたものの、重要項目の抽出率を含め完全ではなく、項目の漏れが見られています。
このことから、人の完全代替にはなり得ないものの、支援という形で実現できることが見えました。

## Slide 15: 評価まとめ
温度パラメータの最適化により、AI生成の精度が向上したが、人の作成には達しなかった
所要時間のみの評価では、人よりはるかに短い時間で作成された
項目の過抽出や情報の欠落、日本語・英語の混在の問題が見られ、これは生成AIの分析・出力特性によるものだと考える
Notes: 実験結果をまとめると、温度パラメータの最適化により精度向上が見られたが、人の水準には達しませんでした
一方で、所要時間は大幅に減少でき、実務負担の軽減において期待できます。
今回見られた全項目数を上回る過抽出や情報の欠落、出力結果に日本語と英語といった複数言語が混在する問題については、現在の生成AIの分析・出力特性によって起きていると考えます。

## Slide 16: 考察
言語の混在
  GPT自体が多言語を用いた学習を行っていることが考えられ、データやプロンプト内に複数の言語が含まれることから出力仕様の誘導により言語の混在が生じたと推察する。
人の代替になりえるか
  結論: 現状かなり難しい
  同項重複・推測補完により、過抽出が増え、内容の誤りゼロの保証ができない
  発言によっては、決定的判断がとれなかったり、暗黙な合意などが見られると生成AIでは識別できない
  モデル進化で改善余地はあるが、確率的生成の性質が残る限り、課題解決は見込めない
Notes: 先ほど挙げた言語の混在と人の代替になり得るかについて考察します
言語の混在について、出力結果を日本語で返す命令をいれても結果があまり変わらなかったことから、入力ログや用語、テンプレートなどのファイルに英語が混ざることで、生成AIの出力仕様の誘導により発生したと推察しています
続いて、人の代替となり得るかについてです
結論からいうと現状は難しいと判断しました
理由としては、２つあります
一つ目は、AIの推測補完の影響が大きく、過抽出や内容の誤りをゼロにできず、ここの点において保証できないことです
２つ目は、ログによっては、決定や未定、検討中といった明確に判断できる言葉が含まれず、人の間で暗黙な合意や認識がある場合、現在の生成AIでは、判別できず、実際の認識とずれてしまうことです
この２つについては、AIモデルの進化によって改善する余地はありますが、進化しても確率的生成の性質が残る限りは、実運用で人の代替にはなり得ないと考えます。

## Slide 17: 結論
議事録ログから要求要件を抽出し、テンプレートで仕様書化する段階処理・温度パラメータの最適化は有効であった
実験により、生成AIを用いることで人の負担を大幅に改善できる希望は見えた。一方で、抽出精度・過抽出・最終状態の判定などの課題を抱えており、現状は人の完全代替にはなりえない
今後の生成AIの進化傾向や生成AIの特性に人が合わせることで解消できる見込みはある
Notes: 本研究についてまとめます
議事録ログから要求要件を抽出し、テンプレートエンジンを用いての仕様書化、段階処理、温度パラメータの最適化は有効でした。
実験にて、人の負担軽減の可能性は見えましたが、抽出精度、過抽出、最終状態判定の課題が残り、現状、人の完全代替には至らないことがわかりました。
今後の生成AIの進化傾向や生成AIの特性に人が合わせることで問題解決につながる見込みはあるとして、今後の展望とします。

## Slide 18: ご清聴ありがとうございました
Notes: 以上で、発表を終わります
ご清聴ありがとうございました